广西水泥工业基本情况和发展思路

广西水泥协会

一、基本情况

水泥是广西建材工业的最主要产品，水泥工业销售收入约占建材工业销售收入70%。2006年6月底，广西水泥生产企业262家，另有水泥粉磨站企业11家。广西水泥生产能力5480万吨/年，其中新型干法水泥生产能力1770万吨/年，占总生产能力32.3%；其它旋窑水泥生产能力210万吨/年，占总生产能力3.8%；立窑水泥生产能力3500万吨/年，占总生产能力63.9%。2005年，广西水泥产量3306万吨，排全国第12位。

2006年6月底，广西有16条新型干法水泥生产线，

其中6条日产5000吨熟料、2条日产3200吨熟料、3条日产2500吨熟料、1条日产2000吨熟料、4条日产1000吨熟料新型干法水泥生产线。

广西水泥已经能够满足广西经济发展的需要，每年出省的水泥占总产量的40～50%,广东珠江三角洲地区和粤西地区成为广西水泥的传统市场，广西水泥出口相当少。

二、发展潜力及条件

“十一五”期间，国民经济将保持快速发展，固定资产投资和消费继续快速增长，对水泥产品的需求将保持稳定增长的态势，加快了水泥工业的发展步伐。同时，西部大开发战略的实施，也促进水泥工业的发展。

（一）市场需求

广西国民经济的增长是广西水泥发展的重要拉动力量，目前由于广西经济发展的水平不高，工业化、城市化程度较低，造成人均水泥消费量也比较低，说明未来水泥消费量的增加是可以预见的。

广东市场是华南最大的水泥消费市场，每年广西生产水泥大约有40--50% 销往广东。广西销售到广东的水泥主要通过西江水运销往珠江三角洲地区和通过短距离陆路（公路或铁路）运输销往粤西地区。目前，广西每年销往珠江三角洲地区水泥1100多万吨，销往粤西地区水泥200多万吨。

随着经济的发展和人们质量意识的提高，广东省旋窑水泥的市场需求在“十一五”期间乃至今后一定时期将是逐步增大的。广东省水泥市场的竞争将以新型干法水泥为主，立窑和其它类型的旋窑水泥将越来越不具备竞争实力。同时，由于珠江三角洲和粤西地区石灰石和煤炭资源缺乏，加上产业升级加快，环保要求大大提高，机立窑水泥企业关停并转速度加快，因此，广东新型干法水泥需求量将不断加大。这正好给广西毗邻广东的水泥企业提供了一个较为有利的竞争机会，广西新型干法水泥凭借质量、成本等优势挤占广东珠江三角洲地区和粤西地区市场。

（二）资源与能源

1、石灰石：广西石灰石资源十分丰富，品质优良，主要分布在桂北、桂中、桂西及桂东，但在沿海的北海市、钦州市、防城港市（不含上思县）区域内目前尚无4000万吨以上的大中型石灰石矿区。另外，广西西部山区石灰石分布很广，储量很大，但因该地区经济落后，经济价值不大，未进行地质工作。

2、电力：广西的水能资源蕴藏量名列全国第六位，红水河流域是全国十大水电基地之一。“十五”期间，广西的电力工业发展空前，随着一批水电站和火力发电站陆续建成投产，电力供应紧张情况将得到缓解。

3、煤炭：广西是缺煤省区之一，广西用煤的70%以上需从广西区外购进。“十一五”期间，通过积极拓宽煤源、合理安排煤炭运输、建设高效的煤炭配送中心等措施，有效地解决煤炭的供应问题。广西将在百色、柳州、防城港、贵港、河池等地建立五大煤炭配送中心，从煤炭资源较丰富的贵州、云南、山西、河南、安徽等地采集煤炭并配送到广西各地，这将有效缓解广西煤炭供求和运输存在的困难。

（三）交通运输

“十五”时期，广西的综合交通主要围绕建设西南地区出海大通道这一战略重点进行，海港、铁路、公路、水路和民航共同发展的综合交通网络得到了全面加强，干线骨架基本形成。2005年，形成以西江1000吨级航道为主干，右江500吨级、红水河300吨级、黔江300吨级、融江100吨级航道为支线的内河运输网络。“十一五”期间，继续加快以公路网、铁路、沿海及内河港口、河道整治等为主的交通建设工作，进一步建设、完善交通基础设施，为工业发展提供交通支撑。

综合分析，水泥工业是广西工业中具有比较优势的传统产业。以广西市场为主的水泥投资项目应以结构调整为中心，适度发展，主要建设桂林-柳州-南宁等铁路沿线水泥工业基地；转变思路，发展重心东移，重点建设西江沿岸水泥工业基地，将广东珠江三角洲地区和粤西地区作为广西水泥工业重要的目标市场。西江水系的航运条件仅次于我国的长江水系，通过合理的引导和组织，西江沿岸水泥工业基地完全有条件建设成为我国继长江流域的皖江水泥生产基地之后的又一大型水泥生产基地。

三、“十一五”发展目标

- 产量目标

到2010年，广西水泥产量将达到5000万吨，其中新型干法水泥产量达到4300万吨，新型干法水泥产量占水泥总产量的比例将达到85%以上。广西散装水泥供应量将达到3000万吨以上，水泥散装率将达到60%以上。

（二）主要技术指标

水泥综合能耗：148千克标准煤/吨

水泥综合电耗：90千瓦时/吨

水泥全员劳动生产率：2500吨/人·年

（三）技术水平、组织结构发展目标

水泥新增生产能力技术装备水平总体达到国际先进水平，积极发展日产4000吨熟料及以上新型干法水泥生产线。到2010年，广西水泥生产能力达到6200万吨，其中新型干法水泥生产能力达到5000万吨，新型干法水泥生产能力占水泥总生产能力的比例达到80%以上。水泥生产企业的平均规模由2005年20.9万吨/年提高到40万吨/年以上，前10名水泥企业的生产集中度达到60%以上。

四、发展方向和发展布局

（一）加快新型干法水泥的发展，实现水泥生产由立窑水泥为主向新型干法水泥为主的根本性转变

重点实施东西方向的西江沿岸水泥工业基地和南北方向的桂林-柳州-南宁等铁路沿线水泥工业基地建设，倡导发展建设4000t/d及以上规模的大型新型干法水泥生产线。

水泥工业基地“十一五”发展目标预测如下：

| 工业基地名称 | 新型干法水泥生产能力（万吨/年） | 工业基地水泥生产能力占水泥总生产能力的比例（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 总能力 | 现有能力（2005年） | 新增能力 |  |
| 西江沿岸水泥工业基地 | 2520 | 540 | 1980 | 40.6 |
| 桂林-柳州-南宁等铁路沿线水泥工业基地 | 1850 | 660 | 1190 | 29.8 |

对机立窑水泥生产能力大，却相对分散的地区及旅游城市，在适应市场需求的基础上，重点实施结构调整，加快用新型干法水泥生产技术取代落后的机立窑水泥生产工艺。重点是玉林市、南宁市、贵港市、桂林市。积极推进贵港市、玉林市建设大型新型干法水泥生产线，开拓广东水泥市场。

在相对独立的区域性市场范围内，如百色、河池、贺州市，支持其适度发展新型干法水泥生产线，形成地区性产业中心，满足地区性市场需要。

同时，在国家资源综合利用产业政策的鼓励下，建设大型新型干法水泥窑纯低温废气余热发电站，可以产生很好的经济效益和社会效益。

（二）部分机立窑水泥企业改建成水泥粉磨站及水泥制品企业

广西区内非重点工程、边远地区和农村市场的需求仍将使机立窑水泥与旋窑水泥在一定时期内共存，因此，在积极发展新型干法水泥的同时，要引导机立窑水泥的改造提升。对于靠近中心城市、靠近大型旋窑水泥企业的机立窑水泥企业，可以改建成水泥粉磨站、水泥制品企业或转产等；对于边远地区的机立窑水泥企业，主要是以提高质量、减少污染为目的进行改造，使机立窑水泥提升至一个新水平。

（三）合理布局水泥粉磨站

依据市场需求、地域分布、交通条件、混合材资源及机立窑水泥企业分布等要素，在各地适当建设和改建一些大中型水泥粉磨站。重点规划在南宁市、桂林市、贵港市、钦州市、北海市建设水泥粉磨站。

（四）继续淘汰落后生产工艺，为水泥工业的健康发展创造条件

在完成淘汰Φ2.2米及以下机立窑生产能力的基础上，进一步扩大淘汰范围。淘汰达不到环保要求和产品质量标准的生产线；淘汰不符合城市总体规划要求的生产线；重点淘汰关闭城市市区、县城城区水泥企业及靠近中心城市、靠近大型旋窑水泥企业的机立窑水泥企业。加快推进对φ2.5米及以下机立窑及干法中空窑（生产特种水泥除外）的淘汰，基本淘汰湿法水泥生产线。

（五）清洁生产、环保治理和循环经济

树立和落实科学发展观，构建人与自然和谐的社会，水泥生产企业要向利废环保型方向发展，走资源节约型发展道路。

1、清洁生产和环保治理

贯彻执行《中华人民共和国清洁生产促进法》，以环保、节能、降耗为重点，开发和推广使用先进生产工艺、环保技术、节能技术，提高资源综合利用效率，使水泥企业环保工作向全过程治理方式快速转变。实施《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004），推动淘汰落后生产工艺和装备的步伐，加快新型干法水泥的发展。

另外，广西水泥生产企业应建立健全环境管理体系，努力达到ISO14001标准要求，促进企业实现清洁生产。

（2）循环经济

进一步优化企业发展模式，积极发展新型干法窑外分解技术，提高新型干法水泥比重，推广新型干法水泥窑纯低温废气余热发电技术和节能粉磨设备，对现有大中型回转窑、磨机、烘干机进行节能改造，加快淘汰机立窑、干法中空窑、湿法窑及其它落后的生产工艺，积极利用粉煤灰、煤矸石、矿渣、硫铁渣、脱硫石膏、磷石膏、电石渣等工业废渣，鼓励处理有毒有害废弃物和城市生活垃圾。